汚泥肥料のサンプリング検査計画書(例の２)

１．作成及び更新年月日

作成　平成　　年　　月　　日

更新　平成　　年　　月　　日

２．対象事業場名　　　　　○○肥料工場

３．肥料の種類、名称    　焼成汚泥肥料「△△焼成肥料１号」

４．品質管理責任者　　　　　○○し尿処理場　水質管理係　○○○○

５．検査対象ロット

ほぼ同一性状とみなせる同一発生源に由来する量の汚泥肥料を１ロットとする。

本事業場においては、１日の操業時間に焼成炉で処理を行い、コンベアで運搬される汚泥肥料を１ロットとする。

６．対象とする重金属

カドミウム・ニッケル

７．年間の検査回数

毎年１月、６月の２回検査を実施する。

８．サンプリングの実施

８．１　使用する器具

下図１に規定している40号のインクリメントスコップ（JIS K 0060-1992「産業廃棄物のサンプリング方法」付表１）を使用する。

図１　４０号インクリメントスコップ

８．２　インクリメントの採取方法

１ロットの汚泥肥料から４０号インクリメントスコップで、当て板を用いて１動作（一すくい）で一定量を採取する。

８．３　採取箇所数

同一ロットの４箇所から１インクリメントずつ採取する。

一すくいでほぼ同一質量を採取する。

図２  インクリメント採取法

８．４　サンプリング方法の選定、サンプリング場所の指定

焼成汚泥肥料「△△焼成肥料１号」

簡易コンベアサンプリング法により行う。焼成炉から排出され製品ホッパーへ向かうコンベア上を移動しているとき、コンベヤ上から４個のインクリメントを採取する。９時、１１時、１時、３時に１インクリメントずつ採取する。

図３　簡易コンベアサンプリング法の実施図

８．５　混合試料の作成

１ロットから採取したインクリメント試料全部を一つの容器（ビニール袋など）に入れ、よく混合して混合試料とする。

図４  混合試料の作成

９．試料の取扱い

９．１　試料容器

厚手のビニール袋に試料を入れ、空気が極力入らないようにして袋上部をねじり、輪ゴムを使用して密封する。破れ防止のため、更にビニール袋に入れ二重にする。

９．２　試料の表示

試料は密封して保管する。包装には、次の項目を表示する。

（１）肥料の名称

（２）生産年月日

（３）試料採取の年月日

（４）試料採取の場所

（５）試料採取者名

（６）試料採取方法

（７）その他

図５　試料容器の表示

９．３　試料の送付及び保管

試料を保管するときは、密封し、温度、直射日光、水分などの影響のないように品質管理室のロッカー内に保管する。

９．４　試料取扱時の注意

試料の採取及び試料の調製に際しては、使用する機械・器具の清掃を十分に行い、試料に異物が混入しないよう注意する。

１０．サンプリング時の作業者の安全確保

（１）サンプリングは安全確保を第一として行い、危険が伴うようなサンプリング方法は行わない。

（２）皮膚を露出しない服装とし、安全帽、安全靴、手袋、マスクを着用し、危険防止・病原性微生物の感染防止に努める。

１１．試料調製・分析

１１．１　試料調製

採取した試料は次により調製を行う。

（１）試料の粉砕

試料は、超遠心粉砕機を用いて最大粒径を１ｍｍ以下となるまで全量を粉砕し、混合し均質な分析用試料を調製する。

# Text boxes

95mm

65mm

110mm

110mm