## Slide 1
【被災者本人のコメント】
「指先がカッターに当たったと思ったら、次の瞬間にはほ場に右腕が転がり、切断面から大量の出血をしていた。出血を見ながら、このまま死ぬかもしれないと感じた」
Ⅰ 農作業事故は、あなたの人生設計を大きく変えます
○ 被災者の想いを知ってください
○ 農作業事故によって様々な問題が発生します
サトウキビ畑で調苗作業中に調苗機に誤って右腕が引き込まれ、
右腕の肘付近から先を失った
実際の負傷の様子
サトウキビ畑１ha
作業者（本人＋１名）
の家族労働
・利き手を失い、生活に支障
・追加雇用が必要となり、所得が減少
・新規作物の導入を断念
※ 令和４年度補助事業により整理
令和５年度
農作業安全に関する基礎的な研修 （基本資料）
心身への影響
・ ケガ、治療、後遺症による肉体的なダメージ
・ 自らの過失に対する心理的・精神的なダメージ
経営・生活への影響
・ 治療費、新たな農業機械の購入費、代替労働者の雇用費等の支出増、収量減による収入減、それによる債務増加など金銭的なダメージ
家族・地域社会
への影響
・ 家族による急な事業継承に踏み切った場合は、
家族の人生設計が大きく変わるダメージ
・ 後継者がなく、農地の借り手が見つからない場合は、
農地荒廃による地域社会へダメージ
【中・長期的影響】
・３週間程度の入院
（看病のために家族に大きな出費）
・当年の売り上げ金額は、約４割減少
【短期的影響】

## Slide 2
Chart: 
| 全体 | 乗用型トラクター | 農用運搬車 | 自脱型コンバイン | スピードスプレヤー
 | 49.1228 | 68.9655 | 52.381 | 68.75 | 43.75
Chart: 
| H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R２ | R３
死亡者数 | 350 | 350 | 350 | 338 | 312 | 304 | 274 | 281 | 270 | 242
農業（10万人当たり） | 8.7612 | 9.0937 | 9.481 | 9.9444 | 9.8423 | 10.1411 | 9.5294 | 10.1631 | 10.8274 | 10.5488
建設業（10万人当たり） | 7.2962 | 6.8537 | 7.4653 | 6.54 | 5.9756 | 6.4859 | 6.1431 | 5.3908 | 5.2439 | 5.9751
Ⅱ 農作業事故は「自分ごと」、身近に迫っています！！
○ 農業は意外に危険な産業です
○ 農業機械の転落・転倒で多くの方が亡くなっています
農業従事者10万人当たりの死亡者数は、建設業の約２倍近くとなっており、
令和３年は全国で約250名近くの方が亡くなっています。
（出典） 統計データ等を用いて農林水産省が整理
（出典） 統計データ等を用いて農林水産省が整理
10万人当たり死者数
死亡者数
（人）
農作業事故死亡者数と農業従事者10万人当たり死亡者数の推移
（人）
要因別の死亡事故発生状況（令和３年）
Chart: 
| 農業機械作業に係る事故 | 農業用施設作業に係る事故 | 機械・施設以外の作業に係る事故
 | 171 | 7 | 64
Chart: 
| 乗用型トラクター | 歩行型トラクター | 農用運搬車 | 自脱型コンバイン | 動力防除機 | 動力刈払機 | 農用高所作業機 | その他 | 農業用施設作業に係る事故 | 熱中症 | ほ場、道路からの転落 | 稲ワラ焼却中等の火傷 | 木等の高所からの転落 | その他
 | 58 | 22 | 21 | 16 | 16 | 11 | 1 | 26 | 7 | 23 | 11 | 9 | 8 | 13
242人
農業用施設作業
に係る事故
7人（2.9％）
機械・施設以外の作業
に係る事故
64人（26.4％）
農業機械作業
に係る事故
171人（70.7％）
死亡事故における
「機械の転落・転倒」の占める割合
（％）

## Slide 3
Ⅲ 実際に発生した事故の事例
ほ場に入ろうとしたが、進入路の入り口が草で覆われていたため、わかりづらく、行きすぎてしまい、バックしたところ、草で覆われた路肩を踏み外して約１．５ｍ下の低地に転落し、コンバインの下敷きになった
（６0歳代男性、圧死）
農業機械の転落・転倒事故
転落した実際のコンバイン
【事故事例】 コンバインの転落
農業機械の種類 | 被害者 | 被害 状況 | 発生 場所 | 事故概要
乗用型トラクター | 60歳代男性 | 死亡 | 畑 | ほ場から、ほ場進入路(緩やかな上り）へ退出しようとした際、路面の状態が悪く、バランスを崩して横転。路面は未舗装で、陥没対応として土嚢が処置されていたものの一部凹凸もみられ、不安定な状態にあった。
乗用型トラクター | 60歳代男性 | 重症 | 畑 | 牧草の刈り取りのため、農道からほ場に進入した際、約1mの段差により横転した。初めて入るほ場であり、普段は歩いてほ場の状況を確認するが、事故時はこの確認を行っていなかった。
乗用型トラクター | 50歳代男性 | 重症 | 畑 | 進入路からではなく、畦畔からほ場を出ようとしたため、トラクターがウィリーし、後ろにつけていた培土機が外れた後、トラクターがひっくり返り、その下敷きになった。
自脱型コンバイン | 80歳代男性 | 死亡 | 水田 | コンバインで稲刈り作業を行うため、道路から水田にコンバインを進入させようとしたところ、コンバインが35cm下の水田に左側から横転した。道路幅は2mと狭く、左側水田にコンバインの向きを変える際、左側に寄り過ぎてキャタピラが道路から外れ、横転したと推測される。
スピード スプレヤー | 40歳代男性 | 重症 | 果樹園 | 走行経路から外れ、ほ場外へ転落した。飛び降りた際に鎖骨を骨折。散布経路が草で覆われていていたことや確認不足により、走行路が分からなかった。
【近年に発生した転落・転倒事故の例】
（出典）２０１９年から２０２２年までに農林水産省に報告された都道府県、農機メーカーからの事故情報から抜粋
進入路
草で覆われている
路肩（10～16°の傾斜）
① 行き過ぎて停止
② バック
③ 路肩に寄り過ぎて転落

## Slide 4
講義を振り返り、農作業安全に関するそれぞれの取組目標（約束ごと）を定めてみましょう。また、それを実践していただきますようお願いします。
Ⅳ 転落・転倒事故から身を守るために
【事故防止】 危険箇所の確認と対応
① 現場で転落・転倒の可能性のある危険箇所を確認
ウ）草刈りや目印の設置
（危険箇所を“わかりやすく”）
イ）危険箇所を機械で走行しない等
ルールを決める
【被害軽減】 シートベルトの装着とヘルメットの着用
シートベルトの装着
（フレーム・キャビン付きトラクターの使用）
シートベルトの装着により、事故時の死亡率が１／８に
ヘルメットの着用
ヘルメットの着用は、頭部を保護するとともに、
安全意識を高める効果もあります
親せきやご近所の農業者に、「あなた」から声をかけてあげましょう
田んぼに行くときは、
危険箇所を明確に
対策を具体的に
今日もシートベルトとヘルメットを忘れないでね
習慣にしやすい被害軽減対策を
（例１）
（例２）
幅員狭小
路肩が軟弱
草で路肩、進入路が見えない
ア）危険箇所を封鎖・修繕・補強
できない場合
できない場合
② 具体的な対応策を決定
南側の道は狭くて危ないから、北側の広い道を通ってね
草刈り
目印設置
徐行